# Техническое задание

ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГДЗК-У

ТУ 2568-031-05795731-01

Назначение. САМОСПАСАТЕЛЬ предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы взрослых и детей старше 12 лет от воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

ГДЗК-У используется при эвакуации населения из помещений гостиниц, жилых и административных зданий, больниц, гостиниц, сооружений с массовым пребыванием людей, экстренной эвакуации населения из зон поражения при техногенных авариях и катастрофах, задымлениях, аварийных ситуациях на транспорте и других ЧС и защищает от органических ОХВ с температурой кипения выше 65 оС (ацетонитрил, хлорпикрин), неорганических ОХВ (хлор, цианистый водород, сероводород), кислых ОХВ (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород), аммиака, диметиламина, оксидов азота, специфических ОХВ (хлорциан, фосген, акролеин), от токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, цианистый водород, хлористый водород, акролеин и аэрозоли (пыль, дым, туман).

САМОСПАСАТЕЛЬ относится к средствам защиты фильтрующего типа, применяется при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17 %. САМОСПАСАТЕЛЬ – средство защиты одноразового использования.

Состав. Комплект состоит из защитного капюшона, снабженного  смотровым окном, регулируемым оголовьем и эластичным шейным обтюратором, подмасочника с клапаном выдоха совмещенного с переговорным устройством, фильтрующе-поглощающей коробки, герметичного пакета, вложенного в сумку.

Защитные свойства. САМОСПАСАТЕЛЬ обеспечивает универсальную и эффективную защиту в течение 30 мин при высокой концентрации вредных веществ в воздухе. САМОСПАСАТЕЛЬ  применяется для защиты от токсичных продуктов горения при температуре окружающей среды от 0 до плюс 60 оС, для защиты от ОХВ и аэрозолей - при темепературе от минус 40 до плюс 60 оС и сохраняет свои защитные свойства после воздействия температуры плюс 200 оС в течение одной минуты и кратковременного воздействие открытого пламени с температурой 800±50 оС в течение 5 сек.

Технические характеристики САМОСПАСАТЕЛЯ, согласно руководству по эксплуатации

| Наименование показателя | Значение показателя по ТУ |
| --- | --- |
| Сопротивление пульсирующему потоку воздуха при расходе 30 дм3/мин или постоянному потоку при расходе 95 дм3/мин, Па, не более -на вдохе/выдохе | 800 / 300 |
| Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе 30 дм3/мин, Па, не более - на вдохе/выдохе | 284 /206 |
| Коэффициент подсоса стандартного масляного тумана, %, не более -в подмасочное пространство/в зону смотрового окна | 1,0 /1,0 |
| 4.Время защитного действия фильтрующе-поглощающей коробки ГДЗК-У по тест веществам при указанной концентрации, мин. , не менее: |
| - монооксид углерода, 4375 мг/м3 | 30 |
| - цианистый водород, 2000 мг/м3 | 30 |
| - хлористый водород, 3000 мг/м3 | 30 |
| - акролеин, 1250 мг/м3 | 30 |
| - ацетонитрил, 700 мг/м3 | 30 |
| - хлорпикрин, 50 мг/м3 | 30 |
| - хлор, 300 мг/м3 | 30 |
| - сероводород, 1400 мг/м3 | 30 |
| - диоксид серы, 1400 мг/м3 | 30 |
| - фтористый водород, 10 мг/м3 | 30 |
| - аммиак, 600 мг/м3 | 30 |
| - диметиламин, 90 мг/м3 | 30 |
| - диоксид азота, 90 мг/м3 | 30 |
| - циклогексан, 1000 мг/м3 | 30 |
| - хлорциан, 50 мг/м3 | 30 |
| - фосген, 50 мг/м3 | 30 |
| 5. Масса без сумки / с сумкой, г, не более | 650 / 750 |
| 6. Гарантийный срок хранения в упаковке, лет, не менее | 6 |
| 7.Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемом воздухе в подмасочном пространстве | Не более 2% |
| 8.Общее поле зрения, с возможностью прочтения знаков | 70% |

Достоинства:
- соответствует требованиям пожарной безопасности и требованиям гражданской защиты при ЧС;
- эффективная универсальная защита и безопасная эвакуация в течение 30 мин. при пожарах, задымлениях и химических авариях;
- простота и удобство в эксплуатации, не требуется специальной подготовки и обучения;
- один универсальный размер.

Соответствие  требованиям стандартов: ГОСТ Р 53261-2009, ГОСТ Р 22.9.09-2005 к 3 классу самоспасателей (высокая эффективность), за исключением времени  защитного действия по аммиаку (2 класс) и диоксиду азота (2 класс), и марке - универсальный. Должна быть обязательная проверка на герметичность каждой партии продукции.

Дата изготовления – не ранее ноября 2016 года.

Особенности маркировки:

Маркировка на этикетке крышки сумки содержит пояснительные надписи и фотографии по правилам эксплуатации комплекта.

Маркировка на этикетке дна сумки содержит следующие данные:

- обозначение изделия;

- назначение изделия;

- марка самоспасателя: «марка - универсальный»

- товарный знак продукции;

- знак обращения на рынке;

- обозначение ТУ

- обозначение «ГОСТ Р 22.9.09-2005»

- обозначение «ГОСТ Р 53261-2009»;

- знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92;

- наименование и концентрация  ОХВ, от которых обеспечивается защита в течение 30 мин;

- идентификация организации-изготовителя;

- номер партии;

- дата изготовления

- срок годности.

Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- сертификатом на соответствие требованиям пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ);

- сертификатом ТР ТС