ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогазов гражданских фильтрующих

Поставляемый товар:

Противогаз гражданский фильтрующий УЗС ВК  320 с маской МГП (или эквивалент).

Назначение:

Противогаз гражданский фильтрующий предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения спасателей в составе комплексов СИЗ, участников формирований МЧС России, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны, взрослого населения страны и промышленного персонала в условиях ЧС, при ликвидации последствий аварий, природных и техногенных катастроф, сопровождающихся выделением в атмосферу вредных веществ:

- специфических опасных химических веществ (хлорциан, зарин, зоман, фосген и т.п.);

- органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения: хлорпикрин, хлорацетофенон и т.п.; нитросоединения бензола и его гомологов, ацетонитрил, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.);

- неорганических газов и паров (циан водорода, гидрид серы, хлор, фтор, бром, мышьяковистые соединения, фосфористый водород и т.п.), за исключением монооксида углерода;

- кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород, бромистый водород, пары серной кислоты, пары уксусной кислоты, пары муравьиной кислоты, пары азотной кислоты, пары фосфорной кислоты и т.п.);

- аммиака и его органических производных;

- радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические соединения);

- аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль.

Противогазы приобретается на основании:

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Постановления правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 « О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств.

- Приказа МЧС России от 1 октября 2014 г. N 543 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.

- Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», с изменениями от 30 июня 2014 г. Приказ № 331

Комплект поставки:

- Коробка фильтрующе–поглощающая цельнотянутая металлическая в едином исполнении  с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия,  покрытая составом, предохраняющим корпус фильтра от поглощения боевых отравляющих, аварийно-химически отравляющих, биологических веществ, в том числе и от радиоактивной пыли. Исполнение покрытия ФПК: защитного зеленого цвета - 1шт.;

- Лицевая часть, со стеклами плоской круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, узел резьбового соединение маски с фильтром должен быть усилен металлическим хомутом, обеспечивая прочность соединения. – 1шт.;

-  Комплект незапотевающих пленок (в коробке по 6 шт.) – 1шт.;

-  Сумка для хранения и ношения противогаза -1 шт.;

-  Шнур прижимной резиновый для крепления незапотевающих пленок - 2шт.;

-  Руководство по эксплуатации – 1экз. на каждый ящик;

- Паспорт – 1 экз. на партию.

Техническая характеристика:

- Сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха

30 дм³/мин, не более 18 мм вод. ст. (176,4 Па);

- Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха

30 дм³/мин, не более 21 мм вод. ст. (206,0 Па);

- Коэффициент проницаемости фильтра по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ),

не более 0,0002 %;

-  Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, не более 0,0001%;

- Площадь поля зрения маски,  не менее 70%;

- Масса комплекта противогаза без сумки, не более 0,95 кг.

- Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 до плюс 40 °С;

- Подтвержденный гарантийный срок хранения с маской, 12 лет;

Время защитного действия по специфическим ОХВ, не менее:

- зарин при концентрации 1,0 мг/дм3 - 120 мин.;

- фосген при концентрации 1,0 мг/дм3 – 352 мин.;

- циан хлористый 5 мг/дм3  - 18 мин;

- циан водорода 1,1 мг/дм3 - 30 мин;

- мышьяковистые соединения при концентрации 0,025 мг/дм3 – 360 мин;

Время защитного действия по АХОВ, не менее:

- циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 - 70 мин;

- ацетонитрил при концентрации 1,0 мг/дм3 - 25 мин;

- хлорпикрин при концентрации 0,1 мг/дм3 - 370 мин;

- хлор при концентрации 3 мг/дм3 - 30 мин;

- сероводород 1,4 мг/дм3 не менее - 50 мин;

- диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 - 28 мин;

- водород фтористый при концентрации 1,0 мг/дм3 - 56 мин;

- водород хлористый при концентрации 2,5 мг/дм3 - 41 мин;

- аммиак, при концентрации 0,7 мг/дм3 - 50 мин.

Дата изготовления – не ранее 3 квартала 2016 года.

Особенности маркировки:

На донной части фильтра несмываемой водой краской должно быть указано: номер партии, месяц и четыре цифры года изготовления фильтра, месяц и четыре цифры года истечения срока годности фильтра.

На защитном экране (под пробкой) в виде выпуклого штампа должны быть указаны: символы- условное обозначение предприятия изготовителя, две последние цифры года изготовления.

Лицевая часть имеет маркировку: размер (цифра в круге), номер прессформы, условное обозначение предприятия-изготовителя, две последние цифры года и квартал выпуска, обозначенный точками.

На цилиндрической части фильтра путем наклеивания, размещена этикетка на которую должны быть нанесены следующие надписи:

- «нормативное время защитного действия фильтра по аммиаку, ацетонитрилу, фтористому водороду, хлористому водороду, диоксиду серы, гидриду серы, циану водорода, фосгену, хлору, хлорпикрину в комплекте третьего класса средств индивидуальной защиты спасателей по ГОСТ Р 22.9.05-95 - 240 мин»

- «резьба круглая 40*4 ГОСТ 8762-75»

- наименование фильтра

- марка, класс и цветовая маркировка фильтра

- идентификация предприятия-изготовителя (товарный знак),

- знак соответствия МЧС России,

- знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92,

- номер технических условий

- номер и год  соответствующего стандарта

Особенности конструкции:

Материал фильтра -искро, взрывобезопасный. должен быть защищен от коррозии, при механических повреждениях должен обладать следующими свойствами: не разрушаться, позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (вмятины), пересыпание шихты.

Закатной шов фильтра расположен в зоне противоаэрозольного фильтрующего элемента для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания в случае механического повреждения закатного шва.

Лицевая часть гражданского противогаза  должна быть выполнена в форме маски c круглыми обзорными стёклами для глаз. В противогазе в обзорных стеклах должны применяться незапотевающие пленки, что должно сохранять прозрачность стекол в течение всего времени работ в противогазе.

Стёкла в очковом узле должны быть плоскими, оптически скоррегированы, не иметь оптических искажений, что обеспечивает возможность работы с оптическими приборами.

Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника.

Лицевая часть должна иметь пятиточечное крепление лямок оголовья. Прочность щечного крепления обеспечивается соединительным элементом – металлической «самозатягивающейся» пряжкой. На щёчных лямках должны быть надеты пластмассовые фиксаторы.

Узел резьбового соединение маски с фильтром должен быть усилен металлическим хомутом, обеспечивая прочность соединения.

Резьбовые соединения комплектующих деталей противогаза должны соответствовать ГОСТ 8762-75, резьба круглая 40*4.

Особенности упаковки:

Поставка противогазов производится в заводской упаковке - ящике. В каждом ящике должно быть не более 20 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 рост – 8 шт.; 2 рост – 8 шт.; 3 рост – 4 шт.

Каждое тарное место (ящик) должно содержать руководство по эксплуатации изделия.

Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- паспортом, в котором указан комплект поставки, результаты испытаний, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью отдела технического контроля и печатью завода-изготовителя;

- Руководством по эксплуатации

- Письмо производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя.

- протоколом  приемо-сдаточных испытаний, проведённых на заводе-изготовителе, на каждую партию поставляемых изделий;

- протоколом   испытаний  в  лабораториях,  имеющих соответствующую  аккредитацию  на  осуществление  этого (данного) вида деятельности, в качестве подтверждения качества поставляемой продукции, либо  подтверждающие  документы,  утвержденные и согласованные службами гражданской обороны

С целью выявления контрафактной продукции при поставке товара, заказчик оставляет за собой право проверить подлинность поставляемого товара. При этом Заказчик также имеет право требовать подтверждение качества поставляемой продукции предоставлением Поставщиками протоколов   испытаний  в  лабораториях,  имеющих соответствующую  аккредитацию  на  осуществление  этого (данного) вида деятельности, в соответствии с РД ССПБ-2 «Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации», ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009,  либо  иметь  подтверждающие  документы,  утвержденные и согласованные службами гражданской обороны.