ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогазов гражданских фильтрующих

Поставляемый товар:

Противогаз гражданский фильтрующий УЗС ВК ЭКРАН (или эквивалент)

Назначение:

Противогаз гражданский фильтрующий предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения спасателей в составе комплексов СИЗ, участников формирований МЧС России, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны, взрослого населения страны и промышленного персонала в условиях ЧС, при ликвидации последствий аварий, природных и техногенных катастроф, сопровождающихся выделением в атмосферу вредных веществ:

- специфических опасных химических веществ (хлорциан, зарин, зоман, фосген и т.п.);

- органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения: хлорпикрин, хлорацетофенон и т.п.; нитросоединения бензола и его гомологов, ацетонитрил, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.);

- неорганических газов и паров (циан водорода, гидрид серы, хлор, фтор, бром, мышьяковистые соединения, фосфористый водород и т.п.), за исключением монооксида углерода;

- кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород, бромистый водород, пары серной кислоты, пары уксусной кислоты, пары муравьиной кислоты, пары азотной кислоты, пары фосфорной кислоты и т.п.);

- аммиака и его органических производных;

- радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические соединения);

- аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль.

Противогазы приобретается на основании:

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Постановления правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 « О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств.

- Приказа МЧС России от 1 октября 2014 г. N 543 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.

- Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», с изменениями от 30 июня 2014 г. Приказ № 331

Комплект поставки:

- Коробка фильтрующе–поглощающая, марки не ниже А1В1Е1К1P3D, цельнотянутая металлическая в едином исполнении  с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия,  покрытая составом, предохраняющим корпус фильтра от поглощения боевых отравляющих, аварийно-химически отравляющих, биологических веществ, в том числе и от радиоактивной пыли. Исполнение покрытия ФПК: защитного зеленого цвета - 1шт.;

- Панорамная маска с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, правым или левым боковым креплением фильтра с самозатягивающимися пряжками оголовья, универсального размера не требующая индивидуальной подгонки, с обзорностью не менее 81%– 1шт.;

-  Сумка для хранения и ношения противогаза -1 шт.;

-  Руководство по эксплуатации – 1экз. на каждый ящик;

-  Паспорт – 1 экз. на партию.

Техническая характеристика:

- Сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха

30 дм³/мин, не более 21 мм вод. ст. (206,0 Па);

- Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха

30 дм³/мин, не более 216 Па, на выдохе- 78 Па

- Коэффициент проницаемости фильтра по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ),

не более 0,001 %;

-  Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, не более 0,0001%;

- Площадь поля зрения маски,  не менее 81%;

- Размерный ряд маски, один (универсальный) размер, не требует индивидуальной подгонки;

- Масса комплекта противогаза без сумки, не более 1,10 кг.

- Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 до плюс 50 °С;

- Гарантийный срок хранения противогаза с маской в заводской упаковке, не менее 13,0 лет;

Время защитного действия по специфическим ОХВ, не менее:

- зарин при концентрации 1,0 мг/дм3 – не менее 120 мин.;

- фосген при концентрации 1,0 мг/дм3 – не менее 352 мин.;

- циан хлористый 5 мг/дм3  - не менее 18 мин;

- циан водорода 5,0 мг/дм3 – не менее 18 мин;

- мышьяковистые соединения при концентрации 0,025 мг/дм3 – не менее 360 мин;

Время защитного действия по АХОВ, не менее:

- циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм3 – не менее 70 мин;

- ацетонитрил при концентрации 1,0 мг/дм3 – не менее 25 мин;

- хлорпикрин при концентрации 0,1 мг/дм3 – не менее 370 мин;

- хлор при концентрации 3 мг/дм3 – не менее 30 мин;

- сероводород 1,4 мг/дм3 не менее - не менее 50 мин;

- диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм3 – не менее 28 мин;

- водород фтористый при концентрации 1,0 мг/дм3 – не менее 56 мин;

- водород хлористый при концентрации 2,5 мг/дм3 – не менее 41 мин;

- аммиак, при концентрации 0,7 мг/дм3 – не менее 50 мин.

Характеристика панорамной маски:

- Соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.189-99 (р.4), категория 3 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»: маска специального назначения, предназначенная для применения в условиях аварий.

Дата изготовления – не ранее 3 квартала 2016 года.

Особенности маркировки:

- На цилиндрической части фильтра путем наклеивания должна быть размещена этикетка, на которой содержится следующая информация: наименование фильтра, марка, класс защиты, цветовая маркировка фильтра, идентификация предприятия-изготовителя (товарный знак), номер технических условий, обозначение стандартов «ГОСТ Р 12.4.251-2009»,  «ГОСТ Р 12.4.235-2012»,   «ГОСТ Р 22.9.05-95», обозначение резьбы «Резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75», надпись «Нормативное время защитного действия фильтра по перечню ОХВ согласно ГОСТ Р 22.9.05-95 – 240 мин», обозначение технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 019/2011», обозначение технических условий, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС «ЕАС», знак соответствия системы сертификации МЧС России.

На донной части фильтра несмываемой водой краской должно быть указано: номер партии, месяц и четыре цифры года изготовления фильтра, месяц и четыре цифры года истечения срока годности фильтра. На экране дна фильтра методом штамповки изнутри должно быть выдавлено условное обозначение предприятия-изготовителя и две последние цифры года изготовления.

- Панорамная маска должна иметь оттиск года изготовления на резиновых и пластмассовых деталях. На внутренней поверхности стекла-корпуса панорамной маски в подбородочной области должна быть закреплена этикетка, на внешней стороне которой содержится следующая информация: наименование изделия, товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение технических условий, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС «ЕАС», знак обращения на рынке продукции, сертифицированной в странах Европейского Содружества, знак соответствия системы сертификации МЧС России, обозначение стандарта «ГОСТ Р 12.4.189-99 категория 3 (Сl 3)», обозначение стандарта «EN 136:1998 категория 3 (Сl3)», обозначение технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 019/2011», обозначение резьбы «Резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75» и «Round thread 40x4 GOST 8762-75», надпись «См. указания по эксплуатации» или соответствующую надпись.

Особенности конструкции:

Конструкция панорамной маски должна позволять использовать ее независимо от типоразмера головы, исключив процесс определения антропометрических размеров.

Материал фильтра -искро, взрывобезопасный,  должен иметь подтверждение ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Должен быть защищен от коррозии, при механических повреждениях должен обладать следующими свойствами: не разрушаться, позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (вмятины), пересыпание шихты.

Закатной шов фильтра расположен в зоне противоаэрозольного фильтрующего элемента для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания в случае механического повреждения закатного шва.

Резьбовые соединения комплектующих деталей противогаза должны соответствовать ГОСТ 8762-75.

Качество лакокрасочного покрытия ФПК должно соответствовать ГОСТ 9.032.

Особенности упаковки:

Поставка противогазов с фильтрами производится в заводской упаковке - ящике. В каждом ящике должно быть не более 14 комплектов противогазов.

Каждое тарное место (ящик) должно содержать руководство по эксплуатации изделия.

Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- паспортом, в котором указан комплект поставки, результаты испытаний, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью отдела технического контроля и печатью завода-изготовителя;

- Руководством по эксплуатации

- заверенными копиями сертификатов

С целью выявления контрафактной продукции при поставке товара, заказчик оставляет за собой право:

- запросить письмо производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя

- проверить подлинность поставляемого товара. При этом Заказчик также имеет право требовать подтверждение качества поставляемой продукции предоставлением Поставщиками протоколов   испытаний  в  лабораториях,  имеющих соответствующую  аккредитацию  на  осуществление  этого (данного) вида деятельности, в соответствии с РД ССПБ-2 «Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации», ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009,  либо  иметь  подтверждающие  документы,  утвержденные и согласованные службами гражданской обороны.