ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогазов гражданских фильтрующих

Поставляемый товар:

Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7 (или эквивалент)

Назначение: Противогаз гражданский фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей (БА), аварийно химических опасных веществ (АХОВ), радионуклидов йода и его органических соединений.

Особые условия:

- Поставляемая продукция должна пройти все стадии постановки на производство согласно ГОСТ РВ 15.301-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения». Продукция должна соответствовать Гост РВ 2.905-97, что должно подтверждаться сертификатами соответствия.

Противогазы приобретается на основании:

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Постановления правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 « О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств.

- Приказа МЧС России от 1 октября 2014 г. N 543 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.

- Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», с изменениями от 30 июня 2014 г. Приказ № 331

Комплект поставки:

- Коробка фильтрующе–поглощающая цельнотянутая металлическая в едином исполнении  с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия,  покрытая составом, предохраняющим корпус фильтра от поглощения боевых отравляющих, аварийно-химически отравляющих, биологических веществ, в том числе и от радиоактивной пыли. Исполнение покрытия ФПК: защитного зеленого цвета - 1шт.;

- Лицевая часть, со стеклами плоской круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха;– 1шт.;

-  Комплект незапотевающих пленок (в коробке по 6 шт.) – 1шт.;

-  Сумка для хранения и ношения противогаза -1 шт.;

-  Шнур прижимной резиновый для крепления незапотевающих пленок - 2шт.;

-  Руководство по эксплуатации – 1экз. на каждый ящик;

- Паспорт – 1 экз. на партию.

Техническая характеристика:

- Масса противогаза в комплекте без сумки, не более 900 г ;

- Масса фильтрующе-поглощающей коробки, не более 250 г ;

- Масса лицевой части  – не более 600 г;

- Габаритные размеры при размещении в сумке, 285х285х115 мм;

- Коэффициент проницаемости по СМТ (без контроля на струйку),  не более 2,0 · 10 -4 %;

- Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, не более 1,0 · 10 -4% ;

- Сопротивление противогаза дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха

30 дм3/мин,  не более 18  мм.  вод. ст. ( 176, 4 Па);

- Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 ºС до плюс 40ºС;

- Подтвержденный гарантийный срок хранения противогаза в заводской упаковке, не менее 12 лет.

Время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам, не менее:

- циан водорода при концентрации 5,0 мг/дм3 – 18 мин;

- циан хлористый при концентрации 5,0 мг/дм3 – 18 мин;

- сероводород при концентрации 10,0 мг/дм3) – 25 мин;

- хлор при концентрации 5,0 мг/дм3 – 40 мин;

- соляная кислота при концентрации 5,0 мг/дм3 - 20 мин;

- тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/дм3 – 50 мин;

- этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/дм3 – 40 мин;

- нитробензол при концентрации 5,0 мг/дм3 – 40 мин;

- фенол при концентрации 0,2 мг/дм3 – 200 мин;

- фурфурол при концентрации 1,5 мг/дм3 – 300 мин.

Дата изготовления – не ранее 3 кв. 2016 год.

Особенности конструкции:

Материал фильтра искробезопасный, взрывобезопасный (должен исключать накопление корпусом фильтра статического электричества), по отношению к газопаровоздушным смесям с минимальной энергией зажигания больше 0,017 мДж, что должно быть подтверждено заключением о пожарной безопасности применяемых материалов.

Должен быть защищен от коррозии, при механических повреждениях должен обладать следующими свойствами: не разрушаться, позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (вмятины), пересыпание шихты.

Закатной шов фильтра расположен в зоне противоаэрозольного фильтрующего элемента для исключения попадания неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания в случае механического повреждения закатного шва.

Лицевая часть гражданского противогаза  должна быть выполнена в форме маски c круглыми обзорными стёклами для глаз. В противогазе в обзорных стеклах должны применяться незапотевающие пленки, что должно сохранять прозрачность стекол в течение всего времени работ в противогазе.

Стёкла в очковом узле должны быть плоскими, оптически скоррегированы, не иметь оптических искажений, что обеспечивает возможность работы с оптическими приборами.

Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника.

Лицевая часть должна иметь пятиточечное крепление лямок оголовья. Прочность щечного крепления обеспечивается соединительным элементом – металлической «самозатягивающейся» пряжкой. На щёчных лямках должны быть надеты пластмассовые фиксаторы.

Резьбовые соединения комплектующих деталей противогаза должны соответствовать ГОСТ 8762-75 (резьба 40*4).

Особенности маркировки: На цилиндрической части ФПК наносится наименование изделия, условное обозначение предприятия- изготовителя, дата изготовления (квартал - римскими цифрами и две последние цифры года – арабскими цифрами), номер партии. На экране дна коробки методом штамповки изнутри выдавлено условное обозначение предприятия-изготовителя и две последние цифры года изготовления.  На конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки изнутри наносится наименование предприятия-изготовителя побуквенно.

Лицевая часть имеет маркировку: размер (цифра в круге), номер прессформы, условное обозначение предприятия-изготовителя, две последние цифры года и квартал выпуска, обозначенный точками.

Особенности упаковки:

Поставка противогазов производится в заводской упаковке - ящике. В каждом ящике должно быть не более 20 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 рост – 8 шт., 2 рост – 8 шт., 3 рост – 4 шт.

Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке ВП МО РФ, заключение представителя Заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

- протоколом  приемо-сдаточных испытаний, проведённых на заводе-изготовителе, на каждую партию поставляемых изделий;

- протоколом   испытаний  в  лабораториях,  имеющих соответствующую  аккредитацию  на  осуществление  этого (данного) вида деятельности, в качестве подтверждения качества поставляемой продукции, либо  подтверждающие  документы,  утвержденные и согласованные службами гражданской обороны

Заказчик,  при поставке продукции, вправе:

-  проводить экспертизу (проверку) в целях определения качества и (или) количества (комплектности) поставленного товара на соответствие требованиям  ГОСТ, ТУ, условиям и требованиям, установленным в аукционной  документации электронного аукциона.

- требовать подтверждение качества поставляемой продукции предоставлением Поставщиками протоколов   испытаний  в  лабораториях,  имеющих соответствующую  аккредитацию  на  осуществление  этого (данного) вида деятельности,  либо  иметь  подтверждающие  документы,  утвержденные и согласованные службами гражданской обороны.

- проверить подлинность поставляемого товара, с целью выявления контрафактной продукции.